UNE
DROITE DE HAUTEUR
 ENSM Le Havre - A. Charbonnel – Droite de hauteur – V1.0 – 01/16

---
1- Principe de la droite de hauteur
2- Droite de hauteur du Soleil
3- Droite de hauteur d’étoiles
4- Transfert de droites de hauteur
- 1 -
PRINCIPE DE LA DROITE DE HAUTEUR

---
1- Droite de hauteur
Le principe de calculs
Données initiales
1 - Déterminer l’heure Tcp
Position estimée
e / Ge à Tcf
2 - Déterminer (Ahag/D)
On observe un astre
 à la hauteur hi
3- En déduire Pe
4- Calculer (he, Aze ) et en déduire Ze
5 - Déterminer la hauteur hv
Formule utilisées
sin h_e = sin %phi_e cdot sinD + cos %phi_e cdot cos D cdot cos P
6 -Calculer l’intrecept i =hv-he
Cos AZ_e = {Sin D - Sin %phi_e cdot Sin h_e }over{ Cos %phi_e cdot Cos h_e }
7 Tracer l‘intercept
Astre à l'Ouest ~ equiv~ 0<AHag <180° newline ~~~rightarrow Pe= AHag newline ~~~rightarrow Ze= 360°-AZ_e newline Astre à l'Est ~ equiv~ 180° <AHag <360° newline ~~~rightarrow Pe= 360°-AHag newline ~~~rightarrow Ze= AZ_e

---
1- Principe de la droite de hauteur
2- Droite de hauteur du Soleil
3- Droite de hauteur d’étoiles
4- Transfert de droites de hauteur
- 2 -
Exercice
DROITE DE HAUTEUR DU SOLEIL

---
2- Exercice - Droite de hauteur Soleil
Enoncé
Le 27/08 à Tcf = 11h 17min 52s, vous relevez le Soleil à une hauteur at Hio = 47°53,1’. Votre œil est à une hauteur de 17m : l’erreur de collimation et d’excentricité est de -2’
A cet instant, votre position estimée est e = 31° 16,0’ S / Ge= 117° 34’ W.
Calculer l’intercept et tracer la droite de hauteur
Utiliser les élèments de calculs (éphémérides) pour la résolution

---
2- Exercice-Droite de hauteur
Extrait des éphémérides nautiques

---
2- Exercice-Droite de hauteur
Correction – droite de Soleil (1/2)
2 – Déterminer coord. horaires
1 - Déterminer l’heure Tcp

---
2- Exercice - Droite de hauteur de Soleil
Correction – droite de Soleil
3 – En déduire Pe
5 - Déterminer la hauteur hv
4- Calculer (he, Aze ) et en déduire Ze
6 -Calculer l’intrecept i =hv-he

---
1- Principe de la droite de hauteur
2- Droite de hauteur du Soleil
3- Droite de hauteur d’étoiles
4- Transfert de droites de hauteur
- 3 -
Exercice
DROITE DE HAUTEUR D’ETOILES

---
3- Exercice – droite de hauteur d’étoiles
Enoncé
Le 28/08 à Tcf = 18h 41 min 17s, vous relevez Antares à une hauteur at Hi= 28°02,3’. Votre œil est à une hauteur de 21m : l’erreur de collimation et d’excentricité est de -2’
A cet instant, votre position estimée est e = 34° 18,0’ N / Ge= 055° 26’ W.
Calculer l’intercept et tracer la droite de hauteur
Utiliser les élèments de calculs (éphémérides) pour la résolution

---
2- Droite de hauteur
Le principe de calculs
Données initiales
1 - Déterminer l’heure Tcp
Position estimée
e / Ge à Tcf
2 - Déterminer (Ahag/D)
On observe un astre
 à la hauteur hi
3- En déduire Pe
4- Calculer (he, Aze ) et en déduire Ze
5 - Déterminer la hauteur hv
Formule utilisées
sin h_e = sin %phi_e cdot sinD + cos %phi_e cdot cos D cdot cos P
6 -Calculer l’intrecept i =hv-he
Cos AZ_e = {Sin D - Sin %phi_e cdot Sin h_e }over{ Cos %phi_e cdot Cos h_e }
7 Tracer l‘intercept
Astre à l'Ouest ~ equiv~ 0<AHag <180° newline ~~~rightarrow Pe= AHag newline ~~~rightarrow Ze= 360°-AZ_e newline Astre à l'Est ~ equiv~ 180° <AHag <360° newline ~~~rightarrow Pe= 360°-AHag newline ~~~rightarrow Ze= AZ_e

---
3- Exercice - Droite de hauteur d’étoiles
Correction – droite d’étoiles (1/4)
1 - Déterminer l’heure Tcp

---
3- Exercice - Droite de hauteur d’étoiles
Correction – droite d’étoiles (2/4)
2 – Déterminer coord. Horaires (Ahag et D)

---
3- Exercice - Droite de hauteur d’étoiles
Correction – droite d’étoiles (3/3)
3- En déduire Pe

---
1- Principe de la droite de hauteur
2- Droite de hauteur du Soleil
3- Droite de hauteur d’étoiles
4- Transfert de droites de hauteur
- 4 -
TRACES MULTIPLES&
TRANSFERT DE DROITES DE HAUTEUR

---
4- Transfert de droites de hauteur
a) Cas d’observations à intervalles de temps important
Observations séparées d’une durée de 1h à 4h
 cas de l’observation d’un seul astre à différents moments – observations diurnes
1- Pour chaque observation, on utilise un point estimée différent (P1, P2, P3) pour les calculs et les tracés des droites de positions aux instants t&, t2, t3.

---
4- Transfert de droites de hauteur
a) Cas d’observations à intervalle de temps important
2- Pour obtenir la position à l’instant t3, on transporte les droites obtenues à t1 et t2 suivant la rf et la distance parcourue entre t3 et ti

---
4- Transfert de droites de hauteur
b) Cas d’observations quasi-simultanées
Observations quasi-simultanées (à quelques minutes d’intervalles)
 cas de l’observation d’astres au crépuscule ou à l’aube
1-On utilise un point estimée commun pour les calculs et les tracés des droites de positions aux instants t1, t2, t3 ;
2 -on transporte de la distance parcourue dans le delta t dans le sens de la Rf

---
5- Exercice – Transport de droite de hauteurs
Enoncé
Un navire suit une route fond au 235°.= 046 à la vitesse surface Vs = 14 nds,
 le courant est nul.
A Tcf= 07 :38, φe = 45°44’ N et Ge = 012° 00’ W.
On a trouvé pour les observations de 3 étoiles :
Alkaid Tcf = 07h 32 min 15s  : Ze = 300° / Hv – He = 0,5’
Arcturus Tcf = 07 h 38 min 03 s : Ze = 261° / Hv – He = 2,2’
Schedar Tcf= 07 h 44 min 07 s : Ze =041° / Hv – He = -3.7
Tracer le point d’étoiles sur la carte pour 07h38 min.